产品质量监督抽查实施细则

2022年乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)车用相关产品质量监督抽查实施细则

2022-09-13发布                                       2022-09-13实施

乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)市场监督管理局

2022年乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)车用相关产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

抽样地点为乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)市场监督管理局辖区内车用汽油、车用柴油的仓储和销售企业，车用尿素水溶液产品的生产企业、仓储和销售企业。

在仓储企业抽取车用汽油、车用柴油样品时，抽样基数应不少于其可以正常对外发油状态时的最低罐存量。在加油站抽样时，根据企业实际销售情况随机从加油枪或储罐抽取，抽样基数应不少于其可以正常对外加油状态时的最低罐存量。

在生产生产企业和零售企业的成品罐抽取抽取车用尿素水溶液产品时，应用采样管抽取，并盛装在合适的容器中。在生产企业和零售企业抽样时，也可以随机抽取独立包装的成品。

随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

本细则规定的产品种类3个，具体产品名称、检测项目及检验方法见表1、表2、表3。

表1 车用汽油产品检验项目

| 序号 | 检测项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 抗爆性 | 研究法辛烷值(RON) | GB/T5487-2015 |
| 2 | 铅含量 | GB/T8020-2015 |
| 3 | 馏程 | GB/T6536-2010 |
| 4 | 胶质含量 | 溶剂洗胶质含量 | GB/T8019-2008 |
|  |  | 未洗胶质含量 | GB/T8019-2008 |
| 5 | 硫含量（注1） | SH/T0689-2000、NB/SH/T0253-2021 |
| 6 | 硫醇（博士试验） | NB/SH/T0174-2015 |
| 7 | 铜片腐蚀（50℃，3h） | GB/T5096-2017 |
| 8 | 水溶性酸或碱 | GB/T259-1988 |
| 9 | 机械杂质及水分（注2） | 目测，GB/T511-2010、GB/T260-2016 |
| 10 | 苯含量（体积分数）（注3） | SH/T0713-2002、GB/T30519-2014 |
| 11 | 芳烃含量（体积分数）（注4） | GB/T30519-2014、GB/T11132-2008 |
| 12 | 烯烃含量（体积分数）（注4） | GB/T30519-2014、GB/T11132-2008 |
| 13 | 氧含量（质量分数） | NB/SH/T0663-2014 |
| 14 | 甲醇含量（质量分数） | NB/SH/T0663-2014 |
| 15 | 铁含量 | SH/T0712-2002 |
| 16 | 锰含量 | NB/SH/T0711-2019 |
| 17 | 密度（20℃）（注5） | GB/T1884-2000、GB/T1885-1998、 SH/T 0604-2000 |
| 注1.可采用NB/SH/T0253-2021进行测定，在有异议时以SH/T0689-2000方法为准。 2.将试样注入100mL玻璃量筒中观察，应当透明，没有悬浮和沉降的机械杂质和水分。有异议时，以GB/T260-2016方法为准。 3.也可采用GB/T30519-2014进行测定，在有异议时，以SH/T0713-2002方法为准。 4.可采用GB/T11132-2008进行测定，在有异议时以GB/T30519-2014方法为准。 5.可采用SH/T0604-2000进行测定，在有异议时以GB/T1884-2000、GB/T1885-1998方法为准。 |

表2 车用柴油产品检验项目

| 序号 | 检测项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 酸度（以KOH计） | GB/T258-2016 |
| 2 | 硫含量 | SH/T0689-2000 |
| 3 | 10%蒸余物残炭 | GB/T17144-2021 |
| 4 | 铜片腐蚀（50℃，3h） | GB/T5096-2017 |
| 5 | 水含量（注1） | 目测法、GB/T260-2016 |
| 6 | 总污染物含量 | GB/T33400-2016 |
| 7 | 多环芳烃含量（质量分数）（注2） | NB/SH/T0606-2019、SH/T0806-2008 |
| 8 | 运动粘度(20℃) | GB/T265-1988 |
| 9 | 凝点 | GB/T510-2018 |
| 10 | 冷滤点 | NB/SH/T0248-2019 |
| 11 | 闪点(闭口) | GB/T261-2021 |
| 12 | 十六烷值 | GB/T386-2021 |
| 13 | 十六烷指数 | SH/T0694-2000 |
| 14 | 馏程 | GB/T6536-2010 |
| 15 | 密度（20℃）（注3） | GB/T1884-2000、GB/T1885-1998、SH/T 0604-2000 |
| 16 | 脂肪酸甲酯含量（体积分数） | GB/T23801-2021 |
| 注 1.可用目测法，即将试样注入100mL玻璃量筒中，在室温（20±5℃）下观察，应当透明，没有悬浮和沉降的水分，结果有异议时，以GB/T260-2016方法为准。 2.可采用NB/SH/T0606-2019进行测定，在有异议时以SH/T0806-2008方法为准。 3.可采用SH/T0604-2000进行测定，在有异议时以GB/T1884-2000、GB/T1885-1998方法为准。 |

表3 车用尿素水溶液产品检验项目

| 序号 | 检测项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 尿素含量 | GB 29518-2013 附录 A |
| 2 | 密度（20℃） | SH/T 0604-2000 |
| 3 | 折光率 20nD | GB/T 614-2021 |
| 4 | 杂质含量 | 碱度 | GB 29518-2013 附录B |
|  |  | 缩二脲 | GB 29518-2013 附录C |
|  |  | 醛类 | GB 29518-2013 附录D |
|  |  | 不溶物 | GB 29518-2013 附录E |
|  |  | 磷酸盐 | GB 29518-2013 附录F |
|  |  | 钙 | GB 29518-2013 附录 G |
|  |  | 铁 |  |
|  |  | 铜 |  |
|  |  | 锌 |  |
|  |  | 铬 |  |
|  |  | 镍 |  |
|  |  | 铝 |  |
|  |  | 镁 |  |
|  |  | 钠 |  |
|  |  | 钾 |  |

3 判定规则

3.1依据标准

3.1.1车用汽油检验依据

GB 17930-2016       车用汽油

GB/T 4756-2015      石油液体手工取样法

3.1.2 车用柴油检验依据

GB 19147-2016       车用柴油

GB/T 4756-2015      石油液体手工取样法

3.1.3车用尿素水溶液检验依据

GB 29518-2013      柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液（AUS 32）（强制性）

GB/T 6682-2008      分析实验室用水规格和试验方法

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中一项或一项以上不合格，

则判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

4 异议处理

对判定不合格产品进行异议处理时，按以下方式进行：
4.1市场监管部门负责接收、审核异议申请材料，对于同意复检的，通知检测机构复检。
4.2检测机构通知异议申请人相关复检的安排。
4.3检测机构按照实施细则对异议项目进行复检，复检结论为异议处理的最终结论。
4.4市场监管部门将复检相关文书递送异议申请人。